## Slide 1
毕业论文￮中期报告
基于无人机影像的实景校园三维重建
电子与通信工程专业
信息科学与工程学院
指导老师
答辩人

## Slide 2
科研情况
Part 2

## Slide 3
研究背景及意义
理论意义
利用无人机倾斜摄影构建的三维模型精度较高、纹理逼真，将其发布至网络，一方面可以更好地展示三维场景；另一方面，通过与地物属性信息的结合，用户在浏览三维实景的同时，还可对区域内的目标和环境有更全面的了解。
02
实际意义
通过校区三维数字化展示，可以直观对校区全景浏览，提高学校对外展示宣传水平；在三维实景模型的基础上进行智慧校园的建设，可以使信息系统与实物地理位置结合，真正实现校区各类场景实景再现。
03
研究背景
学校各个机构、建筑的介绍仍停留在传统的图文结合模式中，只能给人以静态信息展示，不够生动和直观。
01

## Slide 4
研究思路与方法
无人机航线规划
倾斜摄影
空三测量
三维重建
模型修饰
DataEarth公有云
场景功能编辑
在线发布
用户浏览

## Slide 5
Step1 无人机航线规划
DJI Phantom 4 RTK
RTK技术：即实时动态差分技术，是利用载波相位实时处理测站点之间观测量的差分方法。(用网络RTK，不需要打像控点)
DJI GS RTK App
飞行方式：五路飞行(1垂直+4倾斜)
相机分辨率：4864×3648 (4:3)
坐标系：CGCS2000 (123E)
航向重叠率70%，旁向重叠率80%
云台角度：-45°
高度：120m
速度：5m/s和9m/s

## Slide 6
Step1 无人机航线规划
测区：邯郸校区和江湾校区，以江湾校区为例
3条航线

## Slide 7
Step2 倾斜摄影
影像：28组共6381副，占50G

## Slide 8
Step3 空三测量
重建软件：Context Capture (smart 3D)
空中三角测量(AT)：计算缺失的影像信息
第1次空三3D视图
第2次空三3D视图
原始影像3D视图

## Slide 9
Step4 三维重建
CGCS2000 123E进行Adaptive tiling，每块内存16G，总共114块瓦片，格式为OSGB

## Slide 10
Step4 三维重建
通过S3C索引所有瓦片在Acute 3D Viewer可视化

## Slide 11
Step5 模型修饰——水面修补
Google Earth Pro
选择修复区域——测量并设置高程——导出kml——添加3D多边形约束——二次重建

## Slide 12
Step5 模型修饰——水面修补
修复前 修复后

## Slide 13
Step5 模型修饰——裁剪
Google Earth
选择兴趣区域——导出kml——导入兴趣区域——边界重建

## Slide 14
Step5 模型修饰——裁剪
修复前 修复后

## Slide 15
Step5 模型修饰——悬浮物去除
方法一：将兴趣区域下界上调
方法二：通过3d Max软件去除
因为是中间结果，所以没必要去除，最终会被覆盖

## Slide 16
Step6 DataEarth公有云
DataEarthBuilder：将osgb格式转化成depk格式并上传到云端

## Slide 17
Step6 场景功能编辑
DataEarthOnline：基本功能
  搜索
  定位
  单体化
  属性链接
  路线导航
  飞行视角
  在线发布

## Slide 18
Step9 在线发布
网址分享
https://online.dataearth.airlook.com/sceneShow.html?sceneServiceId=1200722654922354689&sceneServiceType=share
二维码(QR)分享

## Slide 19
Step10 用户浏览——设备
PC端
移动端

## Slide 20
Step10 用户浏览——邯郸校区

## Slide 21
Step10 用户浏览——邯郸校区

## Slide 22
Step10 用户浏览——江湾校区

## Slide 23
完成科研任务
邯郸校区三维重建
江湾校区三维重建
在线发布
场景编辑
用户浏览

## Slide 24
存在的问题及后续改进
问题：有2个瓦片重建不完整（红框）
改进：需要补拍图像，对缺失部分重建